## Slide 1: Introduction aux réseaux informatique
IFT 6800 – E 2007
Jian-Yun Nie

## Slide 2: Plan
Organisation physique des réseaux
Protocoles de communication
Terminologie

## Slide 3: Historique de l’Internet
1970s
  ARPANET: financé par DARPA
  Connexion entre des ordinateurs
  Protocole TCP/IP
1980
  Nouveux TCP/IP
  Intégration avec Unix BSD
1993
  WWW (World-Wide Web)

## Slide 4: Historique de l’Internet

## Slide 5: Évolution de l’Internet: nombre de machines connectées

## Slide 6: Évolution de l’Internet: nombre de sites Web

## Slide 7: Des organismes principaux
L’Internet Society (http://www.isoc.org) est une association de droit américain à vocation internationale créée en 1991. C’est un espace de décision pour choisir les évolutions techniques, économiques et « politiques » qui regroupe 150 « chapitres » (chapters) dans 180 pays et 20 000 membres (personnes physiques).
  L’ISOC est structuré en différentes parties: l’IAB, l’IESG, l’IETF, l’IRTF, l’ICANN et le W3C
L’Internet Architecture Board (IAB http://www.iab.org) est un conseil de l’ISOC supervisant les travaux de l’IETF et de l’IRTF.
Les Request For Comments (RFC http://www.ietf.org/rfc.html) sont des documents techniques définissant les standards de l’Internet.
L’Internet Engineering Task Force (IETF http://www.ietf.org) est un groupe ouvert de concepteurs de réseaux, d’opérateurs de télécommunication, de vendeurs, de chercheurs,… Il est chargé de définir les solutions techniques (protocoles, organisation, documentation,...) pour le fonctionnement de l’internet.
L’Internet Engineering Steering Group (IESG http://www.ietf.org/iesg.html) dirige l’IETF.
L’Internet Research Task Force (IRTF http://www.irtf.org) est composé de groupes de recherche et assure des recherches à plus long terme sur le futur de l’internet.
L’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers gère l’adressage et le nommage au sein de l’internet (ICANN http://www.icann.org).
Le World Wide Web Consortium (W3C http://www.w3.org) dirigé par Tim Berners-Lee l’inventeur du web est un organisme international chargé de la standardisation du web.

## Slide 8: Types de connexion
Maillé

## Slide 9: Exemple de connextion

## Slide 10: Connexion physique
Carte réseau
INTEL PCI-X 64 bits - 133 Mhz
Connecteur et prise réseau

## Slide 11: Différents types de connexion
Nomenclature | Speed | Distance | Media
10BASE-T | 10 Mbps | 100m | Cuivre
100BASE-TX | 100 Mbps | 100m | Cuivre
100BASE-FX | 100 Mbps | 2 Km | Multi-mode Fibre optique
1000BASE-LX | 1000 Mbps 1000 Mbps | 5Km 550m | Single-mode Fibre optique Multi-mode Fibre optique
1000BASE-SX | 1000 Mbps 1000 Mbps | 550m 275m | Multi-mode Fibre optique (50u) Multi-mode Fibre optique (62.5u)
1000BASE-CX (non supporté par les applications industrielles standards) | 1000 Mbps | 25m | Cuivre
1000BASE-T | 1000 Mbps | 100m | Cuivre
1000 BASE LH | 1000 Mbps | 70 km | Fibre optique

## Slide 12: Communication
Définir des protocoles
Dans ce cours: TCP/IP

## Slide 13: Architecture de pile TCP/IP
FTP: File Transfert Protocol
TCP: Transmission Control
Protocol
UDP: User Datagram Protocol
IP: Internet Protocol
ICMP: Internet
Control Message Protocol
IGMP: Internet Group Management Protocol
ARP: Address Resolution
Protocol
RARP: reverse ARP

## Slide 14: Communication entre deux machines du réseau local

## Slide 15: Communication entre réseaux

## Slide 16: Encapsulation de données TCP/IP

## Slide 17: Adresse IP
Chaque ordinateur dans l’Internet possède une adresse unique
4 octets (0 – 155)
  132.204.24.179: machine de serveur Web au DIRO (himalia.iro.umontreal.ca)
Une adresse IP:
  Identifiant de réseau
  Identifiant de machine

## Slide 18: Classes d’adresse

## Slide 19: Classes d’adresse
0.0.0.0 est utilisée par une machine pour connaître sa propre adresse IP
<id. de réseau>.<id. de machine nul> n’est jamais affectée à une machine car elle permet de désigner le réseau lui-même
<id. de réseau>.<id. de machine avec tous ses bits à 1> est une adresse de diffusion ou de broadcasting, = toutes les machines du réseau concerné.
255.255.255.255 est une adresse de diffusion locale car elle désigne toutes les machines du réseau.
127.X.Y.Z est une adresse de rebouclage qui est utilisée pour permettre les communications inter-processus sur un même ordinateur ou réaliser des tests de logiciels
Les adresses de classe A de 10.0.0.0 à 10.255.255.255, de classe B de 172.16.0.0 à 172.31.255.255 et de classe C de 192.168.0.0 à 192.168.255.255 sont réservées à la constitution de réseaux privés autrement appelés intranet.

## Slide 20: Masque
CIDR (Classless Inter Domain Routing RFC 1518, 1519)
Masque: Indique les bits utilisés pour identifier le réseau

## Slide 21: Masque

## Slide 22: Utiliser un masque pour des sous-réseaux
Utiliser un masque différent pour diviser un réseaux en 2 sous réseaux

## Slide 23: Attribution d’adresse IP
Obtention d’une adresse IP:
  Gérée par l’ICANN
  Décentralisation
Pour une machine
  IP statique
  IP dynamique par DHCP
  (Dynamic Host Configuration Protocol)
    Envoie une requête
    Une proposition
    Accepte?
    Confirmation

## Slide 24: Nommage
Une adresse IP – Nom
  132.204.24.179: himalia.iro.umontreal.ca
Correspondance: DNS – Domain Name System

## Slide 25: Comment déterminer l’adresse IP? Chercher www.a.a sur nav.b.a

## Slide 26: Interrogation de DNS
Sous Unix:
  host, nslookup, dig, …
  E.g.
  contour% host himalia.iro.umontreal.ca
  himalia.iro.umontreal.ca has address 132.204.24.179
  contour% nslookup himalia.iro.umontreal.ca
  Server: 132.204.24.45
  Address: 132.204.24.45#53
  Name: himalia.iro.umontreal.ca
  Address: 132.204.24.179

## Slide 27: Couches de liens
Lien Internet
IP
TCP

## Slide 28: Couche 1: Lien Internet
SLIP (Serial Line Internet Protocol): sur ligne téléphonique, adresses IP fixes
PPP (Point to Point Protocol)
  Non série
  Compression
  Détection et correction d’erreur de transmission
  Adresses dynamiques, …

## Slide 29: Lien Internet
Ethernet
Réseau WIFI
  WIreless FIdelity
Protocole ARP et RARP:
  traduction entre IP (4 octets) et adresse Ethernet/matérielle (6 octets)

## Slide 30: Couche 2: IP
Structure de datagramme

## Slide 31: Fragmentation de datagramme
MTU = Maximum Transfert Unit

## Slide 32: Routage
Routeur
  Table de routage: chemin à emprunter pour une destination
  Différentes stratégies
    E.g. le plus court

## Slide 33: Gestion des erreurs
protocole ICMP (Internet Control Message Protocol )
Codes d’erreur
  0 Le réseau est inaccessible.
  1 La machine est inaccessible.
  2 Le protocole est inaccessible.
  3 Le port est inaccessible.
  4 Fragmentation nécessaire mais bit de non fragmentation positionné à 1.
  5 Échec de routage de source.
  6 Réseau de destination inconnu.
  …

## Slide 34: Couche 3: TCP ou UDP
UDP (User Datagram Protocol)
  Non fiable
  Pas d’accusé de réception
TCP
  Fiable
  l’accusé de réception (ACK)
  Numérotation de paquet

## Slide 35: Couche 4: Applications
Client – Serveur
  Connexion
  Client: requête
  Serveur: Réponse
  …
  Fermeture

## Slide 36: Système de fichier réseau
NSF (Network File System): voir les fichiers comme s’ils sont locaux

## Slide 37: Transfert de fichier
TFTP (Trivial File Transfert Protocol ) et FTP (File Transfert Protocol )
  get, put, …
  Connexion anonyme: login: anonymous, passwd: email

## Slide 38: Connexion à distance
Telnet et Rlogin: connecter à distance
  puTTY: connexion sécurisée

## Slide 39: Courrier électronique
Envoi
  SMTP (Simple Mail Transfert Protocol ) achemine le courrier jusqu’à la boite aux lettres.
Reception
  POP (Post Office Protocol) ou POP3, délivre le courrier à l’utilisateur final
  IMAP (Internet Message Access Protocol est identique à POP mais en plus évolué.
Adresse: toto@expediteur.fr

## Slide 40: Webmail
Navigateur Internet: Client de SMTP, POP et IMAP

## Slide 41: News
NNTP (Network News Transfert Protocol )
  Échange de news entre serveurs

## Slide 42: Le Web
HTTP (HyperText Transfer Protocol )
  Port 80
  Requêtes: GET url, HEAD url, POST data
  Une requête du client
    requête url-demandé HTTP-version
    en-têtes (0 ou plus)
    <ligne blanche>
    corps de la requête (seulement pour une requête POST)
  Une réponse du serveur web se présente comme suit :
    HTTP-version code-réponse phrase-réponse
    en-têtes (0 ou plus)
    <ligne blanche>
    corps de la réponse

## Slide 43: Exemple
contour% telnet www.iro.umontreal.ca 80
Trying 132.204.24.179...
Connected to www.iro.umontreal.ca (132.204.24.179).
Escape character is '^]'.
get /
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr"><!-- InstanceBegin template="/Templates/gabarit_niv1.dwt" codeOutsideHTMLIsLocked="false" -->
<head>
<link type="text/css" href="../css/udem.css" rel="stylesheet" />
<link type="text/css" href="../css/stylesSci.css" rel="stylesheet" />
<link type="text/css" href="../css/stylesDiro.css" rel="stylesheet" />
<link type="text/css" media="print" href="../css/print.css" rel="stylesh
eet" />
…

## Slide 44: Réseau privé
Réseau avec des machines non routables
  Non directement reliées à l’Internet

## Slide 45: Proxy
Intermédiaire entre Internet et une machine cachée (p0.info-ua)

## Slide 46: Transfert à travers le proxy

## Slide 47: Récapitulation
Connexion physique
Plusieurs couches de protocoles
  Couche liens
  Couche IP
  Couche TCP
  Couche applications
Communication client-serveur
  Client: navigateur, courriel, …
Programmable?
  Prochain cours